## Slide 1: 第五章 端到端传输(1)

## Slide 2: 网络传输
  消息按序传输
  拥塞控制
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
LAN1
WAN
LAN2
物理层
数据链路层
网络层
传输层
物理层
数据链路层
网络层
传输层
物理层
数据链路层
物理层
数据链路层
网络层
物理层
数据链路层
物理层
数据链路层
网络层
H1
H2
R1
R2
IP层：主机-主机的通信
网络层及其下层技术实现了主机到主机的通信
  依靠网络实现：无连接的、尽最大努力交付的数据报传输服务
为了支持网络应用间的数据传输，主机端还需要实现很多功能
  确保消息成功传输
  支持任意大的消息
应用层
AP1
APn
应用层
AP1
APn
传输层实现端系统上运行的应用进程间的逻辑通信，即端到端传输
UDP
TCP
  每台主机支持多应用进程
  允许接收方对发送方进行流量控制

## Slide 3: 提纲
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP

## Slide 4: 应用进程间通信
传输层实现应用进程间的端到端(end-to-end)通信
  向应用层提供通信服务
  面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层
  一般只有端系统的协议栈才有传输层，网络结点仅用到下三层的功能
    有些特定的middlebox也需要实现TCP等（NAT……）
5.1 传输层协议概述

应用进程
…


应用进程
…

IP 协议的作用范围
（提供主机之间的逻辑通信）
传输层协议的作用范围
（提供进程之间的逻辑通信）
互联网

## Slide 5: 传输层的两个主要协议
用户数据报协议UDP(User Datagram Protocol) [RFC 768]
  端到端的、尽力而为的数据报传输服务
    把下层网络的主机到主机的传递服务扩展到进程到进程的通信服务
    简单异步多路分解与复用：所有应用进程的数据通过传输层传输到IP层，即多路复用；传输层收到的数据交付给相应的应用进程即多路分解
传输控制协议TCP (Transmission Control Protocol) [RFC 793]
  端到端的、可靠的、面向连接的字节流服务
    应用最广泛的传输层协议，占据目前互联网的90%以上流量
    多路分解与复用
    连接管理：先建立逻辑连接，进行双向数据流传输，通信结束
    后撤销连接
    可靠传输：对一个连接上传输的每个字节编号，通过接收确认
    和重传来保证可靠传输
    流量控制：防止发送方发出的数据超出接收方的接收能力
    拥塞控制：防止过多数据注入网络造成网络结点或链路超载
5.1 传输层协议概述
IP
子网层
TCP
UDP
TCP/IP体系结构
应用层

## Slide 6: 传输端口与多路分解/复用
应用进程如何标识？
  实现应用进程的多路分解与复用的基本前提
利用操作系统赋予的进程标识符(pid)使得收发双方的进程相互识别?
  操作系统种类很多，而不同的操作系统使用不同格式的进程标识符
  进程的创建和撤销都是动态的，发送方几乎无法识别其它机器上的进程
  因此，需要用统一的方法对 TCP/IP 体系的应用进程进行标识
    不同操作系统的计算机需相互兼容，任意主机的应用进程能够互相通信
    往往需要利用目的主机提供的功能来识别终点，而不需要知道实现这个功能的进程
5.1 传输层协议概述

## Slide 7: 传输端口与多路分解/复用
传输层采用抽象定位符端口(port)，使得进程间能够间接相互识别
  源进程向源端口发送消息
  目的进程从目的端口接收消息
  尽管通信的终点是应用进程，但可以把端口想象是通信的终点
    只要把要传送的报文交到目的主机的相应的目的端口，剩下的工作（即最后交付目的进程）就由传输层协议来完成
5.1 传输层协议概述

## Slide 8: 传输端口与多路分解/复用
传输端口是一种抽象的软件端口
  应用层的各种协议进程与传输实体进行层间交互的一种地址
5.1 传输层协议概述
  不同操作系统对端口的具体实现方法不同
  一般，端口由一个消息队列实现
    消息到达时，协议把其加到相应端口队列，队列满，消息被丢弃
    应用进程需接收消息时，从队列前端读取一条消息；队列空则进程阻塞直到有消息

## Slide 9: 传输端口与多路分解/复用
传输端口是一种抽象的软件端口
  应用层的各种协议进程与传输实体进行层间交互的一种地址
5.1 传输层协议概述
  不同操作系统对端口的具体实现方法不同
  一般，端口由一个消息队列实现
    消息到达时，协议把其加到相应端口队列，队列满，消息被丢弃
    应用进程需接收消息时，从队列前端读取一条消息；队列空则进程阻塞直到有消息
UDP 端口 51000
UDP 端口 69


出队列
入队列
出队列
入队列
TFTP 服务器
TFTP 客户
UDP 用户数据报
应
用
层
运
输
层

## Slide 10: 传输端口与多路分解/复用
端口用16位整数标识
  仅对单台主机有效，区分本计算机应用层中的各进程
  进程实际需要通过特定主机的某个端口，即<主机IP，端口号>对，进行标识
    UDP传输由<主机IP，端口号>二元组唯一标识
    TCP连接由<源端口号，源主机IP，目的端口号，目的主机IP>四元组唯一标识
5.1 传输层协议概述

## Slide 11: 传输端口与多路分解/复用
发送进程如何知道接收进程的端口号？
  一般，由客户进程发起对服务器进程的消息交换，只要客户进程建立了与服务器进程的联系，服务器就能获得客户进程的端口号，从而进行应答
  客户进程如何首先知道服务器进程的端口号？
三类端口
  熟知端口(well-known port)：0~1023
    每个服务器进程在某个固定的熟知端口接收消息
    由RFC公布
    一般，仅仅是通信的起点，客户、服务器端在该端口达成一致，在另一端口进行后续通信，以释放该端口给其它客户进程使用
  登记端口号：1024~49151
    供服务提供商使用，需在IANA登记，防止重复
  客户端端口：49152-65535
    供客户端使用，动态选择
5.1 传输层协议概述
应用程序 | FTP | SMTP | DNS | TFTP | HTTP | SNMP
熟知端口号 | 21 | 25 | 53 | 69 | 80 | 161

## Slide 12: 传输端口与多路分解/复用
举例
  三个客户端应用进程访问同一个目的端口25
  两个不同主机的客户进程可以共享一个源端口号300
5.1 传输层协议概述
主机A
主机B
主机C
源端口＝300
目的端口 25（SMTP）＋主机C的IP地址
3
源端口＝301
源端口＝300
1
2
目的端口 25（SMTP）＋主机C的IP地址
目的端口 25（SMTP）＋主机C的IP地址

## Slide 13: 提纲
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP

## Slide 14: UDP协议概述
用户数据报协议UDP(User Datagram Protocol) [RFC 768]
  最简单的传输协议
  把下层网络的主机到主机的传递服务扩展到进程到进程的通信服务，提供端到端的尽力而为的数据报传输服务
  IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能
    多路分解/多路复用，即端口的功能
    差错检测的功能
5.2 用户数据报协议UDP

## Slide 15: UDP协议特点
无连接的，无需建立连接，无需维护状态
  减小开销和启动延迟，例如DNS
尽最大努力交付，不保证可靠传输
  主机不需维持复杂的状态
没有拥塞控制
  网络的拥塞不影响源主机的发送速率
  以上两点适用于IP电话、视频直播等应用
    要求恒定发送速率，允许丢包，但是时延敏感
5.2 用户数据报协议UDP

## Slide 16: UDP协议特点
面向报文的，在IP的功能上简单扩展到端到端
  发送方对应用程序交付下来的报文，添加UDP首部后，直接交付IP层
    不合并，不拆分，保留这些报文的边界，应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，一次交付发送一个报文
  接收方 UDP， 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程
    一次交付一个完整的报文
  应用程序必须选择合适大小的报文
    报文太长，IP层需要分片，降低IP层效率
    报文太短，首部相对太长，也降低效率
作为最基本的传输层协议，上层应用可实现更多功能、按需定制
  例如：UDT (UDP-based Data Transfer Protocol)，基于UDP的数据传输协议
    面向连接的应用层协议，在UDP的基础上增加拥塞控制和数据可靠传输控制机制
    主要支持高速广域网上的海量数据传输
      TCP在高带宽长距离网络上性能很差
5.2 用户数据报协议UDP

## Slide 17: UDP首部格式
目的端口号，与目的主机IP共同构成二元组，唯一标识应用进程
若接受方发现收到报文的目的端口不正确，则丢弃，通过ICMP发送端口不可达差错报文
  Traceroute：让发送的UDP数据报使用非法的UDP端口，使得目的主机返回“端口不可达”报文，达到测试目的
5.2 用户数据报协议UDP
数 据
首 部
IP 数据报
源端口
目的端口
长 度
检验和
2
2
2
2
发送在前
UDP 用户数据报
数 据
首 部
UDP首部：8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是两个字节
源端口号，需要对方回应时选用，否则全0
UDP用户数据报长度，最小值8(仅含首部)
检测UDP用户数据报在传输过程中是否出错，出错丢弃
计算时，需在UDP用户数据报之前加上伪首部

## Slide 18: UDP首部格式
5.2 用户数据报协议UDP
数 据
首 部
IP 数据报
源端口
目的端口
长 度
检验和
2
2
2
2
发送在前
UDP 用户数据报
数 据
首 部
校验和中计算进伪首部，是为了确定消息在正确的两个端点中传输
  例如：分组在传递过程中，目的IP被修改了，会造成分组错误传递，会被UDP校验和检出
伪首部
12
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
4
4
1
1
2

## Slide 19: UDP首部格式
5.2 用户数据报协议UDP
计算 UDP 检验和的例子
10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0 和 17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0（检验和）
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0（填充）
10010110 11101101 → 求和得出的结果
01101001 00010010 → 检验和
按二进制反码运算求和
将得出的结果求反码
153.19.8.104
171.3.14.11
12 字节
伪首部
8 字节
UDP 首部
7 字节
数据
填充
1087
13
全0
15
15
17
全0
全0
数据
数据
数据
数据
数据
数据
数据

## Slide 20: 提纲
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP

## Slide 21: TCP协议概述
端到端的、面向连接的、可靠的、有序的字节流传输服务
  面向连接：通信双方先建立逻辑连接，再进行双向数据流传输，通信结束后撤销连接
  面向字节流：TCP将应用程序交付下来的数据看做一连串无结构的有序的字节流
  应用解耦：每条TCP连接是一对点对点字节流，每个方向一个字节流
    TCP两端都设有发送缓存和接收缓存，存放双向通信的数据
    发送时，应用进程把数据传入TCP的发送缓存，TCP在合适时候将数据发出
    接收时，TCP把数据放入接收缓存，应用进程在合适时候读取数据
  基于滑动窗口机制
    可靠传输：对字节编号，通过接收确认和重传来保证可靠传输
    流量控制：防止发送方发出的数据超出接收方的接收能力
    拥塞控制：防止过多数据注入网络造成网络结点或链路超载

## Slide 22: TCP协议概述
TCP的演进历史
年份 | 名称 | 简介
1974 | TCP | 由Vent Cerf和Robert Kahn提出基本概念
1982 | RFC 793 | 定义了现有TCP的基础：协议格式、连接管理、数据传输
1983 | BSD Unix | TCP实现和大规模应用
1987 | Nagle’s Algorithm | 合并小包，减少包发送量
1988 | TCP Tahoe | 拥塞控制、拥塞避免
1990 | TCP Reno | Tahoe + 快速恢复
1993 | TCP Vegas | 基于延迟的拥塞避免
1994 | ECN | 显式的拥塞提醒（需路由器支持）
1996 | Selective ACK | 选择性确认，基于SACK的丢包恢复
1996 | FACK | SACK + 更快的丢包恢复

## Slide 23: TCP协议概述
TCP的演进历史
年份 | 名称 | 简介
2004 | TCP NewReno | Reno + 快速恢复
2005 | Fast TCP | 基于丢包+延迟的拥塞控制，Akamai
2005 | Compound TCP | 基于丢包+延迟的拥塞控制，Windows
2007 | TCP Cubic | 基于三次函数的窗口管理，Linux
2010 | Initial window | 初始拥塞窗口由3增大到10
2010 | Data Center TCP | 适用于数据中心的TCP（更精确的ECN）
2011 | Multi-Path TCP | 多路径传输
2013 | TLP | TCP流尾部丢包的快速检测
2016 | RACK | TCP丢包的快速检测
2017+ | TCP capping | 接收窗口与缓存动态管理
 | QUIC | 降低TCP传输时延

## Slide 24: TCP协议概述
TCP的演进历史
  TCP一直在演进
    改变两端传输策略（只改端点实现）
    增加TCP扩展选项
    改变TCP标准头部
  TCP遵从向后兼容性 (Backward compatibility)
  TCP改进方向
    适应不同网络环境（无线网络、数据中心、多路径）
    提升传输性能（拥塞控制、丢包恢复）

## Slide 25: TCP协议概述

发送方
应用进程

接收方
应用进程
TCP 连接
连接管理：双向，但后续都以一个方向为例
TCP
发送缓冲区
TCP
接收缓冲区

## Slide 26: TCP协议概述
TCP
发送缓冲区
TCP
接收缓冲区

发送方
应用进程

接收方
应用进程
TCP 连接
H
表示 TCP 报文段的首部
x
表示序号为 x 的数据字节
19
20
21
字节流
18
17
16
15
14
把字节写入
发送缓存
7
6
8
H
发送 TCP 报文段
13
12
11
H
10
9
H
加上 TCP 首部
构成 TCP 报文段
4
5
从接收缓存
读取字节
1
2
3
0
触发传输：
  TCP怎样决定传送一个报文，发送多大的报文？

## Slide 27: TCP协议概述
TCP
发送缓冲区
TCP
接收缓冲区

发送方
应用进程

接收方
应用进程
TCP 连接
19
20
21
字节流
18
17
16
15
14
7
6
8
H
发送 TCP 报文段
13
12
11
H
10
9
H
4
5
1
2
3
0
滑动窗口算法是TCP的核心
  丢失恢复
  流量控制
  拥塞控制

## Slide 28: 提纲
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP
  5.3.1 TCP协议概述
  5.3.2 TCP报文段格式
  5.3.3 连接管理
  5.3.4 滑动窗口
  5.3.5 流量控制
  5.3.6 触发传输
  5.3.7 丢失恢复
  5.3.8 拥塞控制

## Slide 29: TCP报文段格式
TCP报文段 (segment)
  TCP对等实体间交换的数据单元
  包括首部和数据两部分
    数据：每个报文段携带的由应用进程交付的一段字节流
    首部：不同字段的组合实现不同功能
IP数据部分
IP首部
发送在前
TCP报文段
TCP 数据部分
TCP 首部
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 30: TCP报文段格式
IP数据部分
IP首部
发送在前
TCP报文段
TCP 数据部分
TCP 首部
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接 收 窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 31: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
源端口(SrcPort)、目的端口(DstPort)：各2字节，分别写入源、目的端口号
  端口是传输层与应用层的服务接口，传输层多路分解/复用通过端口实现
  每个TCP连接的唯一标识 <SrcPort, SrcIPAddr, DstPort, DstIPAddr>
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 32: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
序号(SequenceNum)：4字节
  TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都按顺序编上一个序号，序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 33: TCP报文段格式
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
20 字节的
固定首部
确认号(AcknowledgmentNum)：4字节
  指期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号
  若确认号=N，则表明：到序号N-1为止的所有数据已正确接收
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 34: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
数据偏移/首部长度 (Offset/HdrLen)：4 bit
  TCP 报文段的数据起始处到 TCP 报文段起始处的偏移，即头部长度
  单位为32位字(4字节)，最大值为60字节，选项长度不超过40字节
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 35: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
保留字段：6 bit
  置0，保留为今后使用
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 36: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
6 bit 标志 (Flags) 字段
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 37: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
URG (URGent, 紧急)：置1时，标志本报文段包含紧急数据
  此时紧急指针 (UrgPtr) 字段指明报文段中的非紧急数据从什么地方开始，紧急数据在报文段段体前部
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 38: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
ACK (确认)：仅当该标志位置1时，确认号字段才有效
  表明接收方应对 确认号 字段加以注意
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 39: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
PSH (PuSH, 推送)：该标志位置1时，说明发送方调用了push操作
  接收方应尽快地交付给接收应用进程
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 40: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
RST (ReSeT, 复位)：该标志位置1时，说明TCP连接出现了严重差错
  必须释放连接，重新建立
  也通过对该位置1，拒绝一个非法的报文段或拒绝打开一个连接
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 41: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
SYN (同步)：在建立TCP连接时使用，置1，表示这是一个连接请求/接受报文
  SYN=1, ACK=0：连接请求
  SYN=1, ACK=1：连接接受
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 42: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
FIN (终止)：用来释放一个连接
  FIN = 1，表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，要求释放TCP连接
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 43: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
AdvertisedWindow (接收窗口)：2字节，滑动窗口算法中使用，流量控制
  指明该报文段发送者的接收窗口大小，用于指示对端设置其发送窗口大小
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 44: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
CheckSum (校验和)：2字节，与UDP中的用法相同
  计算整个TCP首部部、TCP数据、伪首部（12字节）
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 45: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
选项：可变长，最大40字节
  最大报文段长度 MSS (Maximum Segment Size)选项
  窗口扩大选项
  时间戳选项
  选择确认选项
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 46: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
填充：为使整个首部长度是 4 字节的整数倍
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 47: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
多路复用
  源、目的端口
连接管理
  SYN、FIN、ACK、序号、确认号
5.3.2 TCP报文段格式
丢失恢复
  ACK、确认号
流量控制
  接收窗口、选项
拥塞控制
  未在格式中体现
触发传输
  未在格式中体现

## Slide 48
Any
Questions
谢谢！