## Slide 1: 第六章 网络应用（3）

## Slide 2: 提纲
6.1 基本应用模型
6.2 域名系统DNS
6.3 万维网
6.4 电子邮件
6.5 文件传送协议
6.6 远程终端协议 Telnet
6.7 动态主机配置协议DHCP
6.8 简单网络管理协议 SNMP
6.9 应用进程跨越网络的通信

## Slide 3: 电子邮件概述
电子邮件 (Email)
  互联网上最早、使用最多、最受用户欢迎的一种网络应用
  电子邮件把邮件发送到收件人使用的邮件服务器，并放在其中的收件人邮箱中，收件人可随时上网到自己使用的邮件服务器进行读取
  方便、传递迅速、费用低廉等优点
  不仅可传送文字信息，而且还可附上声音和图像

## Slide 4: 电子邮件概述
接收方
发送方
电子邮件的主要构件（以单向发-收过程为例）
互联网
邮件服务器
(发送方)
邮件服务器
(接收方)
邮件缓存
用户邮箱
用户邮箱
邮件缓存
用户代理
用户代理
SMTP
客户
用户代理
SMTP
客户
SMTP
服务器
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
邮件服务器
PoP3
客户
用户代理
用户代理 UA (User Agent)
  电子邮件客户端软件，用户与电子邮件系统的接口
  功能：撰写、显示、处理和通信
邮件服务器
  功能：发送和接收邮件，同时向发信人报告邮件传送的情况 (已交付、被拒绝、丢失等)
  以客户/服务器方式工作，需要使用发送和读取两种不同的协议

## Slide 5: 电子邮件概述
接收方
发送方
电子邮件的主要构件（以单向发-收过程为例）
互联网
邮件服务器
(发送方)
邮件服务器
(接收方)
邮件缓存
用户邮箱
用户邮箱
邮件缓存
用户代理
用户代理
SMTP
客户
用户代理
SMTP
客户
SMTP
服务器
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
邮件服务器
PoP3
客户
用户代理
SMTP
发送邮件
发送邮件
SMTP
发送邮件
SMTP
TCP连接
发送邮件
SMTP
TCP连接
1）发件人调用 PC 中的用户代理撰写和编辑要发送的邮件
2）发件人的用户代理把邮件用 SMTP 协议发给发送方邮件服务器
3）SMTP 服务器把邮件临时存放在邮件缓存队列中，等待发送
4）发送方邮件服务器的 SMTP 客户与接收方邮件服务器的 SMTP 服务器建立 TCP 连接，然
后把邮件缓存队列中的邮件依次发送出去

## Slide 6: 电子邮件概述
接收方
发送方
电子邮件的主要构件（以单向发-收过程为例）
互联网
邮件服务器
(发送方)
邮件服务器
(接收方)
邮件缓存
用户邮箱
用户邮箱
邮件缓存
用户代理
用户代理
SMTP
客户
用户代理
SMTP
客户
SMTP
服务器
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
邮件服务器
PoP3
客户
用户代理
SMTP
发送邮件
发送邮件
SMTP
PoP3/IMAP
读取邮件
发送邮件
SMTP
TCP连接
发送邮件
SMTP
TCP连接
读取邮件
POP3/IMAP
TCP连接
5）运行在接收方邮件服务器中的SMTP服务器进程收到邮件后，把邮件放入收件人的用户
邮箱中，等待收件人进行读取
6）收件人在打算收信时，运行 PC 机中的用户代理，使用
POP3 (或 IMAP)协议读取发送给自己的邮件

## Slide 7: 电子邮件概述
电子邮件地址的格式
  收件人邮箱名 @ 邮箱所在主机的域名
  例如： network @ ict.ac.cn
用户名在该域名的范围内是唯一的
邮箱所在的主机的域名在全世界必须是唯一的

## Slide 8: 电子邮件概述
电子邮件使用的协议
  发送邮件的协议
    简单邮件传送协议 (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol) [RFC 5321]
  读取邮件的协议
    邮局协议版本3 (POP3, Post Office Protocol ) [RFC 1939]
    互联网报文存取协议 (IMAP, Internet Message Access Protocol) [RFC 3501]
  邮件信息格式
    互联网文本报文格式 [RFC 5322]
    通用互联网邮件扩充 (MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions) [RFC 2045~2049]

## Slide 9: 简单邮件传送协议 SMTP
SMTP 定义在两个相互通信的 SMTP 进程之间如何交换信息
SMTP 使用客户/服务器方式
  SMTP 客户：负责发送邮件的 SMTP 进程
  SMTP 服务器：负责接收邮件的 SMTP 进程
SMTP 定义了 14 条命令和 21 种应答信息
  每条命令用 4 个字母组成
    例如：MAIL FROM <zhangsan@ict.ac.cn>
  每一种应答信息一般只有一行信息，由一个 3 位数字的代码开始，后面附上（也可不附上）很简单的文字说明
    例如：250 OK；451 (处理时出错)

## Slide 10: 简单邮件传送协议 SMTP
SMTP 通信三阶段
  TCP连接建立
    连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立
  邮件传送
  TCP连接释放
    邮件发送完毕后，SMTP 释放 TCP 连接

## Slide 11: 邮件读取协议
邮局协议 (POP, Post Office Protocol ) [RFC 1939]
  非常简单、但功能有限的邮件读取协议，现在使用的是第三个版本 POP3
  使用客户/服务器的工作方式
    POP 客户程序：在接收邮件的用户 PC 机中运行
    POP 服务器程序：在用户所连接的 ISP 的邮件服务器中运行

## Slide 12: 邮件读取协议
互联网报文存取协议 (IMAP, Internet Message Access Protocol) [RFC 3501]
  客户/服务器方式工作
  联机协议，用户在自己的 PC 机上就可以操纵 ISP 的邮件服务器的邮箱，就像在本地操纵一样
    当用户 PC 机上的 IMAP 客户程序打开 IMAP 服务器的邮箱时，用户可看到邮件的首部；若用户需要打开某个邮件，则该邮件才传到用户的计算机上
  允许收件人只读取邮件中的某一个部分
    例如：当收到一个带有视频附件的邮件，为了节省时间，可以先下载邮件的正文部分，待以后有时间再读取或下载这个很长的附件
  缺点是如果用户没有将邮件复制到自己的 PC 上，则邮件一直是存放在 IMAP 服务器上

## Slide 13: 提纲
6.1 基本应用模型
6.2 域名系统DNS
6.3 万维网
6.4 电子邮件
6.5 文件传送协议
6.6 远程终端协议 Telnet
6.7 动态主机配置协议DHCP
6.8 简单网络管理协议 SNMP
6.9 应用进程跨越网络的通信

## Slide 14: 文件传送协议概述
文件传送协议 FTP (File Transfer Protocol) [RFC 959]
  基于 TCP
  早期互联网上使用得最广泛的文件传送协议
    互联网发展的早期阶段，FTP占互联网通信流量的1/3，1995年后被Web超越
  提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型与格式，并允许文件具有存取权限
简单文件传送协议 TFTP (Trivial File Transfer Protocol) [RFC 1350]
  基于 UDP
  简单易实现
  无庞大的命令集、无目录功能、不能进行身份鉴别

## Slide 15: 文件传送协议FTP
众多文件系统差别很大，网络环境下复制文件的复杂性
  计算机存储数据的格式不同
  文件的目录结构和文件命名的规定不同
  对于相同的文件存取功能，操作系统使用的命令不同
  访问控制方法不同
FTP的主要功能
  减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性
  提供文件传送的一些基本的服务，它使用 TCP 可靠的运输服务

## Slide 16: 文件传送协议FTP
FTP 工作方式
  客户/服务器方式
  FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务，由两大部分组成
    一个主进程，负责接受新的请求
    若干个从属进程，负责处理单个请求

## Slide 17: 文件传送协议FTP
主进程的工作步骤
  打开熟知端口 (端口号 21)，等待客户进程发出连接请求
  启动从属进程来处理客户进程发来的请求
    从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程
  回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求
    主进程与从属进程的处理是并发地进行

## Slide 18: 文件传送协议FTP
用户的一次数据传输涉及两个从属进程 ，建立两个TCP连接
  控制进程
    客户服务器之间建立控制连接 (服务器端口号21)
    控制连接在整个会话期间一直保持打开，FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件
  数据传送进程
    客户服务器之间建立数据连接 (服务器端口号20)
    用于实际的文件传输
    服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建数据传送进程 ，用来连接客户端的数据传送进程

## Slide 19: 文件传送协议FTP
用户的一次数据传输涉及两个从属进程 ，建立两个TCP连接
控制进程
FTP 客户端
FTP 服务器端
互联网
TCP 控制连接
TCP 数据连接
用户界面
控制进程
数据传送
进程
数据传送
进程

## Slide 20: 简单文件传送协议 TFTP
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
  简单且易于实现
  客户/服务器方式，服务器熟知端口号 69
  基于 UDP，需要有自己的差错改正策略实现可靠传输
  没有一个庞大的命令集，没有列目录的功能，也不能对用户进行身份鉴别
  支持 ASCII 码或二进制传送

## Slide 21: 简单文件传送协议 TFTP
TFTP 工作方式
  开始工作时，客户进程发送一个读请求 PDU 或写请求 PDU给 服务器进程
    服务进程熟知端口号为 69
  TFTP 服务器进程选择一个新的端口和 TFTP 客户进程进行通信
  每次传送的数据 PDU 中有 512 字节数据，也称为文件块 (block)，每个块按序编号，从 1 开始
    若文件长度不是 512 字节的整数倍，则最后传送数据 PDU 的数据字段一定不满 512 字节，正好作为文件结束的标志
    若文件长度恰好为 512 字节的整数倍，则在文件传送完毕后，还必须在最后发送一个只含首部而无数据的数据 PDU，标志结束
  实现可靠传输
    发送完一个文件块后等待对方的确认，确认时应指明所确认的块编号
    发完数据后在规定时间内收不到确认就要重发数据 PDU
    发送确认 PDU 的一方若在规定时间内收不到下一个文件块，也要重发确认 PDU

## Slide 22: 提纲
6.1 基本应用模型
6.2 域名系统DNS
6.3 万维网
6.4 电子邮件
6.5 文件传送协议
6.6 远程终端协议 Telnet
6.7 动态主机配置协议DHCP
6.8 简单网络管理协议 SNMP
6.9 应用进程跨越网络的通信

## Slide 23: 远程终端协议
远程终端协议TELNET [RFC 854]
  也称为终端仿真器
  用户用 TELNET 可在其所在地通过 TCP 连接登录到远地的另一个主机上 (使用主机名或 IP 地址)
  TELNET 能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过 TCP 连接返回到用户屏幕
    这种服务是透明的，因为用户感觉到好像键盘和显示器是直接连在远地主机上

## Slide 24: 远程终端协议
工作方式
  客户/服务器方式
  本地系统运行 TELNET 客户进程，而在远地主机则运行 TELNET 服务器进程
  服务器中的主进程等待新的请求，并产生从属进程来处理每一个连接

## Slide 25: 远程终端协议
定义网络虚拟终端 NVT (Network Virtual Terminal) 屏蔽不同操作系统的差异
  客户软件把用户的击键和命令转换成 NVT 格式，送交服务器
  服务器软件把收到的数据和命令，从 NVT 格式转换成其所需的格式
  向用户返回数据时，服务器把其格式转换为 NVT 格式，本地客户再从 NVT 格式转换到本地系统所需的格式
互联网
TCP 连接
客户端
服务器端
使用客户端的格式
使用服务器端的格式
使用 NVT 格式
客户
服务器

## Slide 26: 提纲
6.1 基本应用模型
6.2 域名系统DNS
6.3 万维网
6.4 电子邮件
6.5 文件传送协议
6.6 远程终端协议 Telnet
6.7 动态主机配置协议DHCP
6.8 简单网络管理协议 SNMP
6.9 应用进程跨越网络的通信

## Slide 27: 网络配置
主机接入网络时，需要一些必要的网络配置
  IP 地址
    标识与位置双重身份：包括网络部分和主机部分，在一个给定的互联网中不仅必须唯一，还必须反应互联网结构 (结点位置)
    不同于MAC地址，主机的 IP 地址不是固定不变的
      从不同地方接入网络，IP地址也相应不同
  子网掩码
  默认路由器的 IP 地址
  域名服务器的 IP 地址
一般操作系统允许手工配置
  随着网络规模的增大，工作量加大，且易出错

## Slide 28: 动态主机配置协议 DHCP
动态主机配置协议 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  提供即插即用连网 (plug-and-play networking) 的配置机制
  允许主机加入新的网络和获取IP等配置信息，不用手工参与
工作原理
  主机在启动时，作为客户，广播发送DHCP发现报文 (DHCPDISCOVER)
  DHCP 服务器回答此广播报文，尽管本地网络上所有主机都能收到此广播
  DHCP 服务器在其数据库中查找该计算机的配置信息，若找到，则返回找到的信息；找不到，则从服务器的 IP 地址池(address pool)中取一个地址分配给该计算机

## Slide 29: 动态主机配置协议 DHCP
DHCP 中继代理 (relay agent)
  并不是每个网络上都有 DHCP 服务器，避免 DHCP 服务器的数量太多
  每个网络至少有一个 DHCP 中继代理，它配置了 DHCP 服务器的 IP 地址信息
    当 DHCP 中继代理收到主机发送的发现报文（DHCPDISCOVER）后，就以单播方式向 DHCP 服务器转发此报文，并等待其回答
    收到 DHCP 服务器的提供报文（DHCPOFFER）后，DHCP 中继代理再将此报文发回给主机
主机
DHCP
服务器
其他
网络
DHCP
中继代理
DHCPDISCOVER
广播
DHCPDISCOVER
单播

## Slide 30: 动态主机配置协议 DHCP
租用期 (lease period)
  DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址的临时的，只能在一段有限的时间内使用这个分配到的 IP 地址，这段时间称为租用期
  租用期的数值应由 DHCP 服务器决定
  DHCP 客户也可在自己发送的报文中提出对租用期的要求

## Slide 31: 动态主机配置协议 DHCP – 工作过程
UDP
UDP
客户
服务器
67
68
被动打开
1）DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，等待客户端发来的报文

## Slide 32: 动态主机配置协议 DHCP – 工作过程
UDP
UDP
客户
服务器
67
68
DHCPDISCOVER
被动打开
2）DHCP 客户从 UDP 端口 68 发送 DHCP 发现报文

## Slide 33: 动态主机配置协议 DHCP – 工作过程
UDP
UDP
客户
服务器
67
68
DHCPDISCOVER
DHCPOFFER
被动打开
3）凡收到 DHCP 发现报文的 DHCP 服务器都发出 DHCP 提供报文
DHCP 客户可能收到多个 DHCP 提供报文

## Slide 34: 动态主机配置协议 DHCP – 工作过程
UDP
UDP
客户
服务器
67
68
DHCPDISCOVER
DHCPOFFER
被动打开
4）DHCP 客户从DHCP 服务器中选择其中的一个，向其发送 DHCP 请求报文
DHCPREQUEST

## Slide 35: 动态主机配置协议 DHCP – 工作过程
UDP
UDP
客户
服务器
67
68
DHCPDISCOVER
DHCPOFFER
被动打开
5）被选择的 DHCP 服务器发送确认报文DHCPACK，进入已绑定状态，客户可开始使用得到
的临时 IP 地址了
DHCPREQUEST
DHCPACK

## Slide 36: 动态主机配置协议 DHCP – 工作过程
UDP
UDP
客户
服务器
67
68
DHCPDISCOVER
DHCPOFFER
被动打开
6）DHCP 客户根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 T1 和 T2，超时时间分别是 0.5T
和 0.875T，当超时时间到就要请求更新租用期
DHCPREQUEST
DHCPACK

## Slide 37: 动态主机配置协议 DHCP – 工作过程
UDP
UDP
客户
服务器
67
68
DHCPDISCOVER
DHCPOFFER
被动打开
7）租用期过了一半 (T1 时间到)，DHCP 发送请求报文 DHCPREQUEST 要求更新租用期
DHCPREQUEST
DHCPACK
DHCPREQUEST

## Slide 38: 动态主机配置协议 DHCP – 工作过程
UDP
UDP
客户
服务器
67
68
DHCPDISCOVER
DHCPOFFER
被动打开
8）DHCP 服务器若同意，则发回确认报文DHCPACK，DHCP 客户得到新的租用期，重新设
置计时器
DHCPREQUEST
DHCPACK
DHCPREQUEST
DHCPNACK

## Slide 39: 动态主机配置协议 DHCP – 工作过程
UDP
UDP
客户
服务器
67
68
DHCPDISCOVER
DHCPOFFER
被动打开
9）DHCP 服务器若不同意，则发回否认报文DHCPNACK，这时 DHCP 客户必须立即停止使
用原来的 IP 地址，而必须重新申请 IP 地址（回到步骤 2）
DHCPREQUEST
DHCPACK
DHCPREQUEST
DHCPACK
DHCPNACK
若DHCP服务器不响应该步骤的请求报文
  则在租用期过了 87.5% 时 (T2 时间到) ，DHCP 客户必须重新发送请求报文 DHCPREQUEST（重复该步骤），然后又继续后面的步骤

## Slide 40: 动态主机配置协议 DHCP – 工作过程
UDP
UDP
客户
服务器
67
68
DHCPDISCOVER
DHCPOFFER
被动打开
10）DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释
放报文 DHCPRELEASE 即可
DHCPREQUEST
DHCPACK
DHCPREQUEST
DHCPACK
DHCPNACK
…
DHCPRELEASE

## Slide 41: 提纲
6.1 基本应用模型
6.2 域名系统DNS
6.3 万维网
6.4 电子邮件
6.5 文件传送协议
6.6 远程终端协议 Telnet
6.7 动态主机配置协议DHCP
6.8 简单网络管理协议 SNMP
6.9 应用进程跨越网络的通信

## Slide 42: 网络管理的基本概念
网络管理
  常简称为网管
  包括对硬件、软件、人力的使用、综合与协调，以便对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价和控制，从而以合理的价格满足网络的一些需求，如实时运行性能、服务质量等

## Slide 43: 网络管理的一般模型
管理站
互联网
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 SNMP 服务器程序）
A
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议
管理站也常称为网络运行中心 NOC (Network Operations Center)，是网络管理系统的核心
管理程序在运行时就成为管理进程
网络管理员 (administrator) 指的是人，大型网络往往实行多级管理，因而有多个管理者，一个管理者一般只管理本地网络的设备

## Slide 44: 网络管理的一般模型
管理站
互联网
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 SNMP 服务器程序）
A
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议
被管对象 (Managed Object)
网络的每一个被管设备中可能有多个被管对象
被管设备有时可称为网络元素或网元
在被管设备中也会有一些不能被管的对象
代理 (agent)
每一个被管设备中都要运行一个程序以便和管理站中的管理程序进行通信，这些运行着的程序叫做网络管理代理程序，或简称为代理
代理程序在管理程序的命令和控制下在被管设备上采取本地的行动

## Slide 45: 网络管理的一般模型
管理站
互联网
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 SNMP 服务器程序）
A
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议
网络管理协议，简称网管协议
管理程序和代理程序之间进行通信的规则

## Slide 46: 简单网络管理协议 SNMP
简单网络管理协议 SNMP (Simple Network Management Protocol)
  管理程序和代理程序按客户/服务器方式工作
    SNMP客户程序：管理程序运行 ，向某个代理程序发出请求 (或命令)
    SNMP 服务器程序：代理程序运行 ，返回响应 (或执行某个动作)
    在网管系统中往往是一个(或少数几个) 客户程序与很多的服务器程序进行交互
  基本功能
    包括监视网络性能、检测分析网络差错、配置网络设备等
    在网络正常工作时，SNMP 可实现统计、配置、和测试等功能；当网络出故障时，可实现各种差错检测和恢复功能

## Slide 47: 简单网络管理协议 SNMP
三个组成部分
  SNMP本身
    定义了管理站和代理之间所交换的分组格式
      所交换的分组包含各代理中的对象 (变量)名及其状态 (值)
  管理信息结构 SMI (Structure of Management Information)
    定义了命名对象和定义对象类型的通用规则，以及把对象和对象值进行编码的规则
  管理信息库 MIB (Management Information Base)
    MIB 在被管理的实体中创建命名对象，并规定其类型

## Slide 48: 管理信息结构 SMI
SMI 的功能
  被管对象应怎样命名
  用来存储被管对象的数据类型有哪些种
  在网络上传送的管理数据应如何编码

## Slide 49: 管理信息结构 SMI
SMI 规定所有被管对象必须在命名树上
根
iso (1)
itu-t (0)
iso/itu-t (2)
dod (6)
internet (1) 1.3.6.1 (iso.org.dod.internet)
mgmt (2)
mib-2 (1) 1.3.6.1.2.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2)
org (3)
system(1)
interface(2)
at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6)
udp(7)
egp(8)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ipInReceives(3)
1.3.6.1.2.1.4.3
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipinreceives)

## Slide 50: 管理信息库 MIB
管理信息库 MIB (Management Information Base)
  被管对象必须维持可供管理程序读写的若干控制和状态信息，这些信息总称为 MBI
  管理程序使用 MIB 中这些信息的值对网络进行管理 (如读取或重新设置这些值)

## Slide 51: 管理信息库 MIB
节点 mib-2 所包含的信息类别举例
类别 | 标号 | 所 包 含 的 信 息
System | (1) | 主机或路由器的操作系统
interfaces | (2) | 主机或路由器的操作系统
address translation | (3) | 地址转换
IP | (4) | IP软件
ICMP | (5) | ICMP软件
TCP | (6) | TCP软件
UDP | (7) | UDP软件
EGP | (8) | EGP软件

## Slide 52: SNMP 的协议数据单元和报文
SNMP 的操作只有两种基本管理功能
  “读”操作，用 get 报文来检测各被管对象的状况
  “写”操作，用 set 报文来改变各被管对象的状况
SNMP 的这些功能通过探询操作实现
  探寻：SNMP 管理进程定时向被管理设备周期性地发送探询信息
  好处：使系统相对简单，能限制通过网络所产生的管理信息的通信量。
  缺点：探询管理协议不够灵活，且所能管理的设备数目不能太多；探询系统的开销也较大，如探询频繁而并未得到有用的报告，则通信线路和计算机的 CPU 周期就被浪费了

## Slide 53: SNMP 的协议数据单元和报文
陷阱 (trap)
  SNMP 不是完全的探询协议，它允许不经过询问就能发送某些信息，这种信息称为陷阱，表示它能够捕捉“事件”
  陷阱信息的参数是受限制的
  当被管对象的代理检测到有事件发生时，就检查其门限值，代理只向管理进程报告达到某些门限值的事件（即过滤），过滤的好处是
    仅在严重事件发生时才发送陷阱
    陷阱信息很简单且所需字节数很少

## Slide 54: SNMP 的协议数据单元和报文
SNMP 基于UDP
  在网络上传送 SNMP 报文的开销较小，但不保证可靠交付
  在运行代理程序的服务器端，用熟知端口 161，接收 get 或 set 报文和发送响应报文（与熟知端口通信的客户端使用临时端口）
  运行管理程序的客户端，使用熟知端口 162，接收来自各代理的 trap 报文

## Slide 55: 提纲
6.1 基本应用模型
6.2 域名系统DNS
6.3 万维网
6.4 电子邮件
6.5 文件传送协议
6.6 远程终端协议 Telnet
6.7 动态主机配置协议DHCP
6.8 简单网络管理协议 SNMP
6.9 应用进程跨越网络的通信

## Slide 56: 系统调用和应用编程接口
系统调用 (system call)
  大多数操作系统使用系统调用机制在应用程序和操作系统之间传递控制权
  对程序员来说，系统调用和一般程序设计中的函数调用非常相似，只是系统调用是将控制权传递给了操作系统
用户地址空间
中的应用程序
系统调用接口
系统地址空间
中的协议软件
应用程序 1
应用程序 2
应用程序 n
…
由应用程序调用的系统函数
包括 TCP/IP 协议软件的操作系统内核

## Slide 57: 系统调用和应用编程接口
应用编程接口 API (Application Programming Interface)
  应用进程的控制权和操作系统的控制权进行转换的接口
    当某个应用进程启动系统调用时，控制权就从应用进程传递给了系统调用接口
    此接口再将控制权传递给计算机的操作系统，操作系统将此调用转给某个内部过程，并执行所请求的操作
    内部过程一旦执行完毕，控制权就又通过系统调用接口返回给应用进程
几种应用编程接口 API
  套接字接口 (socket interface)：Berkeley UNIX 操作系统定义的一种 API
  Windows Socket：微软在其操作系统中采用了套接字接口API，形成了一个稍有不同的 API
  TLI (Transport Layer Interface) ：AT&T 为其 UNIX 系统 V 定义的一种 API

## Slide 58: 系统调用和应用编程接口
应用进程通过套接字接入到网络
应用进程
TCP
由应用程序
控制
互联网
由操作系统
控制
客户
服务器
套接字
TCP
应用进程
套接字

## Slide 59: 系统调用和应用编程接口
套接字的作用
  当应用进程需要使用网络进行通信时就发出系统调用，请求操作系统为其创建“套接字”，以便把网络通信所需要的系统资源分配给该应用进程
  操作系统为这些资源的总和用一个叫做套接字描述符的号码来表示，并把此号码返回给应用进程，应用进程所进行的网络操作都必须使用这个号码
  通信完毕后，应用进程通过一个关闭套接字的系统调用通知操作系统回收与该“号码”相关的所有资源

## Slide 60: 系统调用和应用编程接口
调用 socket 创建套接字
套接字描述符表
（每一个进程一个描述符）
0：
1：
2：
3：
4：
操作系统
套接字的数据结构
协议族：PF_INET
服务：SOCK_STREAM
本地 IP 地址：
远地 IP 地址：
本地端口：
远地端口：



## Slide 61: 几种常用的系统调用
连接建立阶段
  套接字被创建后，其端口号和 IP 地址都是空的，应用进程要调用 bind (绑定)来指明套接字的本地地址
    在服务器端调用 bind 时就是把熟知端口号和本地IP地址填写到已创建的套接字中
  服务器调用 bind 后，还必须调用 listen (收听) 把套接字设置为被动方式，以便随时接受客户的服务请求
    UDP 服务器由于只提供无连接服务，不使用 listen 系统调用
  服务器紧接着调用 accept (接受)，以把客户进程发来的连接请求提取出来
    系统调用 accept 的一个变量就是要指明从哪一个套接字发起的连接

## Slide 62: 几种常用的系统调用
传送阶段
  客户和服务器都在 TCP 连接上使用 send 系统调用传送数据，使用 recv 系统调用接收数据
    通常客户使用 send 发送请求，而服务器使用 send 发送回答
    服务器使用 recv 接收客户用 send 调用发送的请求，客户在发完请求后用 recv 接收回答
连接释放阶段
  一旦客户或服务器结束使用套接字，就把套接字撤消，此时调用 close 释放连接和撤销套接字

## Slide 63: 系统调用使用顺序的例子
服务器端
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
客户端
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求

## Slide 64
Any
Questions
谢谢！