## Slide 1: 第八章 下一代互联网协议（IPv6）

## Slide 2: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 3: IPv6的产生背景
随着互联网的飞速发展，上世纪末，其核心协议IPv4逐渐面临几大问题
  地址空间不足
    32位地址空间不够、地址分配方案的不合理，造成地址枯竭
    尽管通过CIDR、NAT等技术暂时缓解，到2011年2月，IPv4 地址已经耗尽
      ISP 已经不能再申请到新的 IP 地址块
  可扩展性
    随着ISP数目的增长，路由表急剧膨胀
    通过CIDR缓解
  安全性
    IP网络设计之初场景是安全的，力求简单，不可控不可管
    打补丁的方法缓解

## Slide 4: IPv6的产生背景
20世纪90年代初，IETF开始着手下一代互联网协议IP-the next generation (IPng) 的制定工作
IETF公布的IPng的设计原则
  支持几乎无限大的地址空间
  减小路由表的大小，使路由器能更快地处理数据包
  提供更好的安全性，实现IP级的安全
  支持多种服务类型，支持组播
  支持自动地址配置，允许主机不更改地址实现异地漫游
  允许新旧协议共存一段时间
  协议必须支持可移动主机和网络

## Slide 5: IPv6的产生背景
IPv6 --下一代互联网协议 (IPng) 的一个具体提案
  近乎无限的地址空间
  简化首部格式
  网络层认证和加密
  更高的服务质量保证
  真正的即插即用功能
  可移动性的真正实现

## Slide 6: IPv6的特性 (改进)
地址空间增大
  128位 = 340万亿万亿万亿个地址 = 地球表面67万亿个地址/平方米
  分层地址结构，改进地址聚合能力
  更有效的首部结构，在某些情况下可提高路由效率
  简化了IP分组首部
    包含8个字段 (IPv4是12个字段)
  IPv6 首部改为 8 字节对齐，首部长度必须是 8 字节的整数倍
    原来的 IPv4 首部是 4 字节对齐
  更好地支持扩展功能（选项）
    这一改变对新的分组首部很重要，一些从前必要的字段现在变成可选的
    表示选项的方式也不同，使路由器能简单跳过与它无关的选项，加快分组处理速度
    顺序结构------〉链式结构

## Slide 7: IPv6的特性 (改进)
支持即插即用，即邻居发现与自动配置
  因此 IPv6 不需要使用DHCP
  提高运行效率，更轻松地改变网络和重新编号，简化网络应用
  集成的安全特性性
  身份认证和保密功能是IPv6的关键特征
  支持资源预分配（理论上而言）
  取代IPv4的服务类型字段，IPv6的流标记字段支持属于一个特别的业务流的标记，从而能够支持诸如实时视频这样的特殊业务，保证一定的带宽和时延

## Slide 8: IPv6相关的RFC
RFC 8200： Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC 4861：Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC4291：IP Version 6 Addressing Architecture
RFC 4862：IPv6 Stateless Address Configuration
RFC 4443：Internet Control Message Protocol (ICMPv6), for IP Version 6 (IPv6)
RFC 8201：Path MTU Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC 4213：Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
RFC 6275：Mobility Support in IPv6

## Slide 9: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 10: IPv6 vs IPv4 分组结构
IPv6 Header
minimum
20 octets
maximum
65535 octets
IPv4 PDU
Fixed
40 octets
maximum
65575 octets
IPv6 PDU
0 or more
IPv4 Header
Data Field
Extension
Header
Extension
Header
……
Transport-level PDU

## Slide 11: IPv6 vs IPv4 分组首部
Destination Address
Source Address
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Ver
Traffic Class
Flow Label
Options + Padding
Destination Address
Source Address
TTL
Protocol
Header Checksum
Identification
Flags
Offset
Ver HLen
Service Type
Total Length
IPv4 Packet Header
IPv6 Packet Header
32 bits
10个固定长度的字段、2个地址空间、若干个选项

## Slide 12: IPv4分组首部分析
基本特征
  选项：用于附加功能的实现
效率低下的原因
  对于分段处理复杂，且每个中间结点都需要处理
  分组首部校验和浪费，传输层协议有自己的计算方式
  报头长度不固定，需要报文长度进行标识
  对于选项的处理采取搜索式方式

## Slide 13: IPv6 分组的一般结构
IPv6 Header
基本首部
有效载荷
选项 (扩展首部)
Extension
Header
Extension
Header
……
Transport-level PDU
IPv6 分组结构
  由一个40字节的基本首部、零个或多个扩展首部、数据 (净负荷，由上层TCP或UDP的PDU构成) 组成
扩展首部是基于这样一个原理
  大多数信息包只需要简单的处理，因此基本首部的信息就够了
  在网络层需要额外信息的分组可以把这些信息编码到扩展首部
  这种处理方式提高了数据包的处理效率

## Slide 14: IPv6对于分组首部的改进
将IPv4选项合并到标准IPv4首部比较复杂
  IPv4首部变长：最短为20字节，最长为60字节，附加数据包含IPv4选项，必须由路由器翻译以对IP包进行处理，这种方法有两个影响
    路由器实现时往往对附加选项的包进行分别处理，导致处理效率降低
    由于选项导致性能下降，开发者倾向于不使用/不处理选项
使用IPv6扩展首部，可以在不影响性能的前提下实现选项
  扩展首部分类：所有节点处理、目的节点处理
  所有节点处理：路由报头或逐跳选项报头

## Slide 15: IPv6基本首部
IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节，称为基本首部 (base header)
  将不必要的功能取消了，首部字段数减少到只有 8 个
  取消了首部的检验和字段，加快了路由器处理数据报的速度
  在基本首部的后面允许有零个或多个扩展首部
  所有的扩展首部和数据合起来叫做数据报的有效载荷(payload)或净负荷

## Slide 16: 扩展首部
目前IPv6协议中已经定义的扩展首部
  逐跳选项报头（Hop By Hop Header，HBH）
  目的选项报头（Destination Option Header，DOH）
  路由报头（Routing Header，RH），也称为选路报头
  分段报头（Fragment Header，FH）
  身份认证报头（Authentication Header，AH）
  载荷安全封装报头（Encapsulated Security Payload Header，ESP）等
  移动报头（Mobility Header，MH）

## Slide 17: 扩展首部
首部顺序
  IPv6 header
  Hop-by-hop options header
  Destination options header
  Routing header
  Fragment header
  Authentication header
  Encapsulation security payload header
  Destination options header
IPv6 packet with all extension headers
Octets:
40
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
8
= Next header field
IPv6 header
Hop-by-hop options header
Routing header
Fragment header
Authentication header
Encap security payload header
TCP header
Application data
Destination options header

## Slide 18: 扩展首部处理
扩展首部必须通过前一个首部的下一个头字段来确认
  这个字段为8位，最多只能有256个不同值
  该字段不仅对扩展首部进行标识，还标识着封装在IP包内的所有其他协议

## Slide 19: 扩展首部处理
允许通过逐跳选项扩展报头和目的地选项扩展报头来建立新的选项，统称为选项扩展首部
  通过使用这些选项头扩展，很容易实现新选项
对于一个全新的扩展首部类型
  若目的节点支持新的扩展首部类型，则正常处理
  如果不支持，则目的节点丢弃该扩展首部，并返回错误消息

## Slide 20: 扩展首部
无扩展首部
有扩展首部

## Slide 21: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 22: 寻址模型
IPv6寻址模型基本上和IPv4的相同
  IPv6地址与特定的网络接口而不是与特定的计算机相关联
  一个拥有多个网络接口的节点可以具有多个IPv6地址
  一个单个的接口可以分配多个相同类型或者不同类型的地址
  一个单播地址只能与一个网络接口相关联
  一个结点接口的单播地址可用来唯一地标志该结点

## Slide 23: 地址模型
地址属于接口，而非主机
  这一点和IPv4相同
地址有范围
  Link Local
  Site Local
  Global
地址有生存期
  Lifetime
Link-Local
Site-Local
Global
Link Local和Site Local：不需要验证目的地址是否与自己同一网段！

## Slide 24: 冒号十六进制记法
以16位为一分组，每个16位分组写成4个十六进制数，中间用冒号分隔
  21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A
零压缩机制
  某些地址中包含很长的零序列，用双冒号“::”表示，只能用一次
  例如地址1080:0:0:0:8:800:200C:417A，可表示为压缩格式1080::8:800:200C:417A

## Slide 25: 地址类型
IPv6 分组的目的地址可以是以下三种基本类型地址
  单播(unicast)：传统的点对点通信，包括全球单播地址和本地单播地址
    发往单播地址的分组被送给该地址标识的接口
  组播(multicast) ：一点对多点的通信
    发往组播地址的分组被送给该地址标识的所有接口
  任播(anycast)：这是 IPv6 增加的一种类型，任播的目的站是一组计算机，但分组在交付时只交付其中的一个，通常是距离最近的一个
    发往任播地址的分组被送给该地址标识的接口之一（路由协议度量距离最近的）
    任播地址不能用作源地址，而只能作为目的地址

## Slide 26: 地址结构
IPv6 扩展了地址的分级概念，使用以下三个等级
  全球路由选择前缀，占 48 位
  子网标识符，占16 位
  接口标识符，占 64 位
第一级
第三级
接口标识符
（64 位）
子网
标识符
（16 位）
第二级
全球路由选择前缀
（48 位）
位 0 48 64 127

## Slide 27: 接口标识符EUI-64
IEEE定 义了一个标准的 64 位全球唯一地址格式 EUI-64
  EUI-64 前三个字节为公司标识符，但后面的扩展标识符是五个字节
  较为复杂的是当需要将 48 位的以太网硬件地址转换为 IPv6 地址
  把以太网地址转换为EUI-64
  00 10 5a 63 af 14 - 〉0210:5aff:fe63:af14
    fe80::0210:5aff:fe63:af14
0xFFFE
低 24 位
Cccccc1g cccccccc cccccccc 1111111111111110
Cccccc0g cccccccc cccccccc
位 0 8 24 47
位 0 8 24 40 63
IEEE 802 地址
接口
标识符
低 24 位
G/L 位
G/L = 1

## Slide 28: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 29: IPv6地址配置问题
IPv6协议支持地址自动配置，实现即插即用
  IPv6节点通过地址自动配置得到IPv6地址和网关地址
  支持有状态地址自动配置和无状态地址自动配置
    有状态地址自动配置
      启动协议（BOOTP）
      动态主机配置协议（DHCP）
    无状态地址自动配置（IPv6特有）
      由48位MAC地址生成64位接口标识符
      结合前缀信息生成地址，验证地址的唯一性

## Slide 30: 无状态地址自动配置
地址配置步骤
  根据48位MAC地址生成64位接口标识符
  生成链路本地地址并验证唯一性
  接收路由器宣告消息，获取64位前缀信息
  拼接获得128位地址全局地址
  验证地址的唯一性
  手工配置任何单播地址，均需执行重复地址检测（为什么？）

## Slide 31: 重复地址检测
发送邻居请求（相当于IPv4中的ARP请求）
  连续发送多次
规定时间内收到邻居宣告
  重复地址检测失败
  采取其他措施继续配置或放弃
未收到邻居宣告，重复地址检测通过

## Slide 32: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 33: IPv6 邻居发现
邻居发现协议是IPv6协议族的一个重要组成部分
RFC 4861是邻居发现协议的标准文本
实现了对应于IPv4中的地址解析协议（ARP）、控制报文协议（ICMP）中的路由器发现部分、重定向协议的所有功能
协议性能
  在IPv4中，由IP层到链路层地址的解析是基于链路层的广播机制来实现的
  在IPv6中，是基于IP层的多播机制实现的，这样在地址解析的过程中，受到地址解析所发送分组影响的结点数大大减少，非IPv6结点不受影响

## Slide 34: IPv6 邻居发现协议
同一链路上的IPv6节点基于邻居发现协议
  探测彼此存在
  解析链路层地址
  发现默认路由器及本地前缀
  维护邻居节点的可达性信息
  路由重定向

## Slide 35: 消息类型
Neighbor Advertisement
Router Solicitation
Routing Redirect
Neighbor Solicitation
Router Advertisement
Host
Router

## Slide 36: 数据结构
必要性
  IPv6设计的一个基本原则就是主机必须能够正确地工作，尽管主机在网络中知道的信息极少
  主机不像路由器可以存储路由表并具有一些永久的参数，计算机在引导程序阶段必须自动配置自己，学习一些与其它目的节点交互信息所需的最小信息集合
  这些信息存储在内存的一组数据结构中，这些数据结构称为缓存（cache）
  这些数据结构是一些记录阵列，每一条记录被称为一个列表条目
  每个条目中的信息都有一个有效的生存期，过时的条目被定期的从cache中清除来限制cache的大小

## Slide 37: 数据结构
邻居缓存（Neighbor Cache）
  邻居缓存为每个邻居保存一个列表条目，用来存放节点近期访问过的邻居节点
  每个列表条目包含一个在线单播IPv6地址和相关的链路层地址；一个用来说明此邻居是否是路由器标志位；一个等待传输的数据包的指针
在线单播IP地址 | 与IP地址相应的链路层地址 | IsRouter flag | 指针：指向等待传输的包

## Slide 38: 数据结构
目的缓存 (Destination Cache)
  目的缓存包含节点近期访问过的每一个节点地址
  包括一个IPv6地址和一个指向邻居缓存的指针，邻居缓存中包含了节点到达目的地址所需的下一跳地址
  目的缓存与邻居缓存的一个主要区别是目的缓存条目列表中的目的地址信息可以远程的，也可以是本地的；而邻居缓存中仅本地目的地址信息
IP地址（在线/离线） | 指针：指向邻居缓存中到达目的地地址的下一跳地址

## Slide 39: 数据结构
前缀列表 (Prefix List)
  包含每一个在线的前缀，用来决定一个地址是否在线
  根据接收到的路由器宣告消息中的信息创建的
  有效期既有有限的也有无限的，链路本地前缀就具有无限制的有效期
在线前缀 | 失效计时器值

## Slide 40: 数据结构
默认路由器列表 (Default Router List)
  包含所有可作为默认路由器的路由器列表条目
  列表条目包含一个指向邻居缓存的指针，邻居缓存中包含默认路由器的IPv6地址和链路层地址、状态标志位
  列表条目从路由器宣告消息中得到一个失效时间值
路由器IP | 失效计时器值 | 指针：指向邻居缓存中有关默认路由的IP地址和链路层地址

## Slide 41: 数据结构
四种数据结构之间的关系
  当节点发送数据包时，它先检查目的缓存中是否有相应的地址关系。若没有，则检查前缀列表中是否有匹配的前缀；若有，则下一跳地址与目的地址相同；否则发送节点必须在默认路由器列表中选择一个为它转发包的路由器作为下一跳地址
  决定了下一跳地址后，节点访问邻居缓存来决定下一跳地址的链路层地址
决策层面信息
简单了解即可
执行层面信息

## Slide 42: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 43: IPv4中的分段机制
当路径途中的路由器需要对数据报进行分片时，填充与分段有关的字段
路由器将每个分组分片发送给最终的目的站，而在目的站将收到的各个分组分片收集起来，组装成原来的分组，再从中抽取出数据部分
可能造成数据在传送过程中被多次分段

## Slide 44: 超长数据的传送问题
路径（Path）
  源节点到目的节点所经过的链路组成的路径
链路最大传输单元（link MTU）
  在无分段前提下，一条给定链路上的最大能够传输的分组的长度
路径最大传输单元（Path MTU）
  一条给定路径上的min {link MTUs}

## Slide 45: 超长数据的传送问题
IPv6 把分片限制为由源站来完成
  源站可以采用保证的最小 MTU（1280字节）
  或者在发送数据前完成路径最大传送单元发现(Path MTU Discovery)，以确定沿着该路径到目的站的最小 MTU
动态发现路径最大传输单元的方法
  在发送前发现传输路径的最大传输单元
  不允许中间分段
  定义了分段报头
  假设路径MTU为第一跳链路MTU
    如果中间路由器的链路MTU小于所设定的路径MTU，返回ICMPv6消息“Packet size Too Large”
    源节点根据新的消息，获得更为精确的路径MTU

## Slide 46: 分段扩展首部
格式
0
29
16
31
位
下 一 个 首 部
片 偏 移
8
标 识 符
保 留
保 留
M
例：IPv6 分组的有效载荷长度为 3000 字节，下层以太网 MTU 为 1500 B
  分成三个分组分片，两个 1400 字节长，最后一个是 200 字节长
IPv6 基本报头
分片报头 1
第 一 个 分 片
1400 字节
IPv6 基本报头
分片报头 2
第 二 个 分 片
1400 字节
IPv6 基本报头
分片报头 3
第三个分片
200 字节
扩展报头

## Slide 47: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 48: IPv4 向 IPv6 的过渡策略
过渡进程
  IPv6发展初级阶段
  IPv4与IPv6共存阶段
  IPv6占主导地位阶段

## Slide 49: IPv4 向 IPv6 的过渡策略
过渡技术
  双栈协议(Dual Stack)
  隧道技术 (Tunnel)
  网络地址转换、协议转换技术 NAT-PT (Network Address Translation –Protocol Translation)
应用层协议 | 
TCP | UDP
IPv6协议、 IPv4协议 | 
物理网络 | 

## Slide 50: 双协议栈 (Dual Stack)
双栈方法就是主机和路由器在同一网络接口上运行IPv4栈和IPv6栈
物理/数据链路
IPv6
IPv4
TCP/UDP
应用
0x0800
0x86dd
TCP/UDP

## Slide 51: 双栈应用
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv6
IPv6
IPv4 网络
A
B
C
D
E
F
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
流标号：无
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
双协议栈
IPv6/IPv4
…
IPv6 数据报
IPv6 数据报
源地址：**
目的地址：*
……
数据部分
源地址：**
目的地址：*
……
数据部分
IPv4 网络
IPv4 数据报
IPv4 数据报
需要进行头部转换

## Slide 52: 隧道
在 IPv6 数据报要进入IPv4网络时，把 IPv6 数据报封装成为 IPv4 数据报，整个的 IPv6 数据报变成了 IPv4 数据报的数据部分
当 IPv4 数据报离开 IPv4 网络中的隧道时，再把数据部分（即原来的 IPv6 数据报）交给主机的 IPv6 协议栈
IPv6隧道
IPv6隧道
IPv6隧道
IPv6
IPv6
A
F
…
IPv4 数据报
IPv4 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
双协议栈
IPv6/IPv4
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
IPv4 网络
B
C
D
E
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv4网络

## Slide 53: NAT-PT
针对对象
  通信中间设备
实现方式
  IP网络地址翻译器 (NAT) 的地址翻译机制和无状态IP/ICMP翻译器 (SIIT) 的v6/v4协议翻译机制的结合
特点
  用于纯IPv4节点与纯IPv6节点间的通信，IP包的路由对端节点透明

## Slide 54: NAT-PT
NAT
  v6-v4地址动态翻译
PT
  v6-v4协议翻译
ALG (应用层网关)
  v6-v4应用程序翻译（如DNS-ALG）
NAT-PT
IPv6网络
IPv4网络
NAT+PT(+ALG)

## Slide 55
Any
Questions
谢谢！